ARB Licitationstekst

ARB

Contrast AluEdge Aluminiumskant

Dato:

Rev. dato:

Tekst med rødt kan slettes ved offentlig udbud

Tekst med grønt er et valg, der skal foretages under udarbejdelsen

Tekst med blåt er til orientering og slettes under udarbejdelse af beskrivelsen

Licitationsteksten er vejledende og det påhviler den projekterende dels at gennemgå det foreskrevne, dels at sikre at eventuelle mangler beskrives fyldestgørende.

Ved anvendelse af denne beskrivelse fratages Milford ethvert ansvar for tab, skader og ulempe – både direkte og indirekte af enhver art.

Den projekterende er i tvivlstilfælde velkommen til at kontakte Milford for faglig sparring, input og bistand.

Materialer og produkter

Contrast AluEdge Flex som fra Milford

EPD-deklareret fleksibel kantafgrænsning i ubehandlet aluminium.  
Aluminiumskant med L-profil, som kan formes til buede kantafgræsninger.

Højde: (XXXXXXX)  Tykkelse: (XXXXX)  Længde: 2400mm

Inkl. samlestykker og spyd til montering. Som Contrast AluEdge Flex fra Milford

Beskrivelse

Aluminiumskanten skal være EPD-deklareret i ubehandlet aluminium Som Contrast AluEdge Flex fra Milford. Produktet skal også kunne genanvendes.

Skal være produceret i AW-60-6063 T6 AluPure eller AW-6005 T6 aluminium

Aluminiumskanten skal kunne bues.

Aluminiumskanten skal have mulighed for at sammensættes med en lignende version af kanten til lige forløb.

Højde/tykkelse/bredde; (40/5/45mm, 50/5/45mm, 75/6/70mm, 100/8/70 mm, 150/8/70mm)

Materiale: 40 og 50 mm højde produceres i Aluminium AW-60-6063 T6 AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 CO2 under produktion.

Bemærk: AluPure 40&50mm er egnet til legepladser og kolde belægninger.

75mm, 100 mm & 150mm i højden er produceret i AW-6005 T6 aluminium for at imødekomme evt. krav til brug ifm. varme belægninger såsom asfalt.

Længde: pr. enhed: 2400mm

Aluminiumskanterne skal samles med samlebeslag langs rilen på bagsiden aluminiumskanten.

Monteres efter anvisninger. Ved montering på kompakt underlag bruges vores medfølgende stålspyd i foden af aluminiumskanten. Minimum 7 pr. længde. Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm. Minimum 7 pr. længde. (Betonsøm er ikke inkluderet)

Materialer og produkter

Contrast AluEdge LINJE som fra Milford

EPD-deklareret LINJE kantafgrænsning i ubehandlet aluminium.  
Aluminiumskant med L-profil, med ekstra forstærkning til lige forløb.

Højde: (XXXXXXX)  Tykkelse: (XXXXX)  Længde: 2400mm

Inkl.samlestykker og spyd til montering. Som Contrast AluEdge Linje fra Milford

Beskrivelse

Aluminiumskanten skal være EPD-deklareret i ubehandlet aluminium Som Contrast AluEdge Linje fra Milford. Produktet skal også kunne genanvendes.

Skal være produceret i AW-60-6063 T6 AluPure eller AW-6005 T6 aluminium

Aluminiumskanten skal have en forstærkning på foden så der gives en lige linje.

Aluminiumskanten skal have mulighed for at sammensættes med en lign. Fleksibel version.

Højde/tykkelse/bredde; (40/5/45mm, 50/5/45mm, 75/6/70mm, 100/8/70 mm, 150/8/70mm)

Materiale: 40 og 50 mm højde produceres i Aluminium AW-60-6063 T6 AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 CO2 under produktion.

Bemærk: AluPure 40&50mm er egnet til legepladser og kolde belægninger.

75mm, 100mm & 150mm i højden er produceret i AW-6005 T6 aluminium for at imødekomme evt. krav til brug ifm. varme belægninger såsom asfalt.

Længde: pr. enhed: 2400mm

Aluminiumskanterne skal samles med samlebeslag langs rilen på bagsiden aluminiumskanten.

Monteres efter anvisninger. Ved montering på kompakt underlag bruges vores medfølgende stålspyd i foden af aluminiumskanten. Minimum 7 pr. længde. Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm. Minimum 7 pr. længde. (Betonsøm er ikke inkluderet)