ARB Licitationstekst

ARB

GreenWall wiresystem

Dato:

Rev. dato:

Tekst med rødt kan slettes ved offentlig udbud

Tekst med blåt er til orientering og slettes under udarbejdelse af beskrivelsen

Licitationsteksten er vejledende og det påhviler den projekterende dels at gennemgå det foreskrevne, dels at sikre at eventuelle mangler beskrives fyldestgørende.

Ved anvendelse af denne beskrivelse fratages Milford ethvert ansvar for tab, skader og ulempe – både direkte og indirekte af enhver art.

Den projekterende er i tvivlstilfælde velkommen til at kontakte Milford for faglig sparring, input og bistand.

Materialer og produkter

GreenWall wiresystem består af en række komponenter, der er designet til at passe sammen. Komponenterne skal som minimum opfylde nedenstående krav, og skal være fra samme system.

Afstandsholdere monteres med en maksimal afstand på 3 m. I hver ende af en wire montres der et wirespænde. Wiren skal være Ø4 mm i rustfri stål. Systemet leveres som GreenWall fra Milford.

Afstandsholder

GW50/50/S GreenWall 50 fra Milford. Afstandsholder i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) med en bagskive på Ø50 mm.

Fra væggen til afstandsholderens yderste hul til wiren skal der være en afstand på 50 mm. 
Bagskiven skal være helt tæt til facaden, og skal derfor kunne justeres.

Bagskiven skal være rund med en lodret cylinderformet stang (Ø16 mm) i midten og have en længde på 55 mm.

Sættet skal indeholde de nødvendige dele til fastgørelse, 1 ansatsskrue og 1 dybel. Afstandsholderen skal have 2 tværgående huller. Disse muliggør, at wiren kan monteres vandret og lodret på afstandsholderen samt at wiren kan trækkes igennem.

GW50/80/S GreenWall 80 fra Milford. Afstandsholder i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) med en bagskive på Ø50 mm. 
Fra væggen til afstandsholderens yderste hul til wiren skal der være en afstand på 80 mm.

Bagskiven skal være helt tæt til facaden, og skal derfor kunne justeres.

Bagskiven skal være rund med en lodret cylinderformet stang (Ø16 mm) i midten og have en længde på 85 mm.

Sættet skal indeholde de nødvendige dele til fastgørelse, 1 ansatsskrue og 1 dybel. Afstandsholderen skal have 2 tværgående huller. Disse muliggør, at wiren kan monteres vandret og lodret på afstandsholderen samt at wiren kan trækkes igennem.

GWM80/90/S GreenWall Multi 90 fra Milford. Afstandsholder i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) med en bagskive på Ø80 mm. Fra væggen til afstandsholderens yderste hul til wiren skal der være en afstand på 90 mm.

Bagskiven skal være helt tæt til facaden, og skal derfor kunne justeres.

Bagskiven skal være rund med en lodret cylinderformet stang (Ø22 mm) i midten og have en længde på 93 mm.

Sættet skal indeholde de nødvendige dele til fastgørelse, 1 ansatsskrue og 1 dybel. Afstandsholders skal have 2 tværgående huller samt slidser så wiren kan ligges ind i afstandsholderen frem for trække den igennem hullerne.

GWM50/70/S GreenWall 70 fra Milford. Afstandsholder i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) med en bagskive på Ø 50mm. Fra væggen til afstandsholderens yderste hul til wiren skal der være en afstand på 70 mm.

Bagskiven skal være helt tæt til facaden, og skal derfor kunne justeres.

Bagskiven skal være rund med en lodret cylinderformet stang (Ø16 mm) i midten og have en længde på 73 mm.

Sættet skal indeholde de nødvendige dele til fastgørelse, 1 ansatsskrue og 1 dybel. Afstandsholders skal have 2 tværgående huller samt slidser så wiren kan ligges ind i afstandsholderen frem for trække den igennem hullerne.

Wirespænder

GW/WT4/M6X55 Wirespændet skal være i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) til 4 mm wire og skal veje 46 gram. Længden skal være 100 mm inkl. en M6 x 55 mm gevindstang. For fastgørelse af Ø4 mm wiren i wirespændet, skal wirespændet monteres med 2 unbraco skruer. Wirespændet har til funktion, at stramme wiren op. Wirespændet monteres i wirens start og slutning. Som fra Milford.

Rustfri stålwire

(240.4/100/50/25) Rustfri stålwire skal være Ø4 mm, og skal leveres i ruller i enten 25, 50 eller 100 meter. Wiren skal være af kvaliteten (AISI 316) med en konstruktion på 7X19. Derved sikres det at wiren ikke flosser, når den bliver tilpasset. Som fra Milford.

GreenWall tilbehør

(GWM/B50/45) GreenWall Multi Base Afstandsholder i højkvalitets rustfrit stål (AISI 304) med en bagskive på Ø50 mm. Der skal være en afstand på 45 mm fra væggen til det monteret GreenWall tilbehør (Multi Rosette til 3 wirer el. Multi Rosette til 6 wirer el. Multi facadeskinne til 6 wirer). Bagskiven skal være helt tæt til facaden, og skal derfor kunne justeres.

Bagskiven skal være rund med en lodret cylinderformet stang (Ø16 mm) i midten og have en længde på 52 mm inkl. gevind.

Sættet skal indeholde de nødvendige dele til fastgørelse, 1 ansatsskrue og 1 dybel. Afstandsholderen skal have gevind til montering af GreenWall Multi udstyr.

(GWM/R3/50) GreenWall Multi Rosette til 6 wirer.

Rustfri rosette med 3 mindre huller til brug ved montering af wirespænde m. gaffel (GW/WT4/M6-F5) og 1 større hul til brug ved montering på (GWM/B50/45) GreenWall Multi Base). Monteres på (GWM/B50/45) GreenWall Multi Base for at øge kombinationsmulighederne for at danne mønstre i wiresystemet. Som fra Milford

(GWM/R6/60) GreenWall Multi Rosette til 6 wirer.

Rustfri rosette med 6 mindre huller til brug ved montering af wirespænde m. gaffel (GW/WT4/M6-F5) og 1 større hul til brug ved montering på (GWM/B50/45) GreenWall Multi Base). Monteres på (GWM/B50/45) GreenWall Multi Base for at øge kombinationsmulighederne for at danne mønstre i wiresystemet. Som fra Milford

(GWM50/FR3-6/1480/S) GreenWall Multi Facadeskinne til 6 wirer i rustfrit stål (AISI 304). 4 mm L-profil. Længden skal være 1480 mm, og den bukkede stålprofil skal have dimensionerne 24 x 36 mm. Udviklet for at reducere antallet af afstandsholdere og nedsætter både materiale- og monteringsomkostninger. Som fra Milford

GW/WT4/M6-F5 Wirespænde i rustfrit stål (AISI 304) m. gaffel til Ø4 mm wire. Bruges til GreenWall rosetterne. Wirespændet skal veje 60 gram. Længden skal være 100 mm inkl. M6 x 55 mm gevindstang. For fastgørelse af Ø4 mm wiren i wirespændet, skal wirespændet monteres med 2 unbraco skruer. Der skal være en gaffel i wirespændet for at muliggøre fastgørelse i rosetterne. Wirespændet monteres i wirens start og slutning. Som fra Milford