ARB Arbejdsbeskrivelse

ARB – Biofiltreringssystem

Modular Wetlands

Dato:

Rev. dato:

Tekst med rødt kan slettes ved offentlig udbud

Tekst med blåt er til orientering og slettes under udarbejdelse af beskrivelsen

Udarbejdet: 	Kontrolleret:	Godkendt:

# 1.	Orientering

## 1.1	Generelt

bips B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende:

- bips B2.<x>, Basisbeskrivelse – <x>

## 1.2	Definitioner

## 4.01	Biofiltreringssystem

4.1	Orientering

bips B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Levering, installering og montering af modulært og præfabrikeret biofiltreringssytem, som Modular Wetlands fra Milford, der med horisontalflow filtrerer og renser overfladevand inden udledning til recipient.

4.3	Lokalisering

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:	 	XXX

Detailjetegninger:		XXX

XXX

4.5	Koordinering

VVS og kloak jf. Ing. projekt

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Råjordsregulering og –løsning

Dræn

VVS og kloak-arbejder jf. ing. projekt

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

Beplantning

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Biofiltreringssystem

- Betonkonstruktion

- Forbehandlingskammer med forfiltreringskassetter

- Biofiltreringskammer med horisontalt-flow biofilter

- Udløbskammer med neddrosling af afløb

Biofiltreringssystemets dimension, overfladeareal og gennemløb skal minimum være: (vælg den eller de aktuelle modeller)

| Model | Dimension (m) | Overfladeareal af medie (m2) | Gennemløb (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MWS-L-4-4 | 1,2 x 1,2 | 2,4 | 1,4 |
| MWS-L-4-6 | 1,2 x 1,8 | 3,0 | 2,0 |
| MWS-L-4-8 | 1,2 x 2,4 | 4,6 | 3,2 |
| MWS-L-4-13 | 1,2 x 4,0 | 5,8 | 4,0 |
| MWS-L-4-15 | 1,2 x 4,6 | 7,0 | 4,9 |
| MWS-L-4-17 | 1,2 x 5,2 | 8,3 | 5,8 |
| MWS-L-4-19 | 1,2 x 5,8 | 9,5 | 6,7 |
| MWS-L-4-21 | 1,2 x 6,4 | 10,8 | 7,5 |
| MWS-L-8-8 | 2,4 x 2,4 | 9,2 | 6,5 |
| MWS-L-8-12 | 2,4 x 3,7 | 14,0 | 9,8 |
| MWS-L-8-16 | 2,4 x 4,8 | 18,6 | 13,0 |

Betonkonstruktion

Betonkonstruktion skal bestå af et præfabrikeret element, hvis vægtykkelse skal være minimum 150 mm for de ydre vægge og 100 mm for indre vægge.

Betonstyrken skal være B45, og tolerancer skal overholde kravene i produktstandarden DS/EN 14991.

Eksponeringsklasse CX2 (moderat miljøklasse) iht. DS/EN 206.

Betonkonstruktionen skal være armeret.

Forbehandlingskammer

Forbehandlingskammeret (indløbskammer) skal bestå af en præfabrikeret forfiltreringskassette, hvis indhold kan tilbageholde minimum 80 % TSS og 90 % oliekomponent fra indløbsvandet.

Indløb skal ske via præfabrikeret modul til kantsten, nedløbsrist eller rørført (skjult indløb)

Biofiltreringskammer

Biofiltreringsmediet skal bestå af et keramisk materiale, og må ikke indeholde noget organisk materiale. Mediet skal have en vandapsorption svarende til 10,5% af dens masse i minimum 24 timer. Vækstmediet skal bestå af 70-80 mm vandadsorberende uorganiske strukture, der ikke indeholder nogen former for kemiske stoffer, gødning og organiske komponenter.

Vandflowet igennem det keramiske medium skal ske horisontalt, fra den ydre kant af biofiltreringskammeret, og ind mod centrum. Tykkelsen på mediet skal være minimum 480 mm fra indløb til udløb. Biofiltreringsmediet skal være indeholdt i en beholder der sikrer at der er minimum 50 mm hulrum til de omgivne væggene i betonkonstruktionen.

Udløbskammer

Udløbet skal være justerbart, der begrænser udløbsflowet til den konstruerede gennemløbshastighed i det præfabrikerede biofiltreringselement. Alle rør skal være udført i HDPE-materiale. Udløbskammeret skal indeholde et afdræningsfilter.

Beplantning

Beplantning skal være hjemmehørende og tørketålende. Milford anbefaler at der anvendes prydgræsser og stauder (også muligt at anvende krydderurter). Der bør ikke anvendes større vedplanter (buske) samt træer.

Plantearter fra nedenstående liste kan anvendes, eller der kan i samråd med faglig kompetent landskabsarkitekt udarbejdes en specifik beplantningsliste.

Milford kan også være bistå med forslag til beplantningssammensætning, hvor der tages hensyn til biofiltreringsfiltrets placering, vedligeholdelse og sammehæng til anden beplantning og det landskabelige udtryk.

Afhængig af plantestørrelse på det ønskede plantemateriale og de valgte arter bør der plantes ml. 9-12 planter pr. kvadratmeter for et pænt og fladedækkende resultat.

Latinsk navn			Dansk navn

Andropogon gerardii			Prærieskæggræs

Calamagrostis arundinacea ‘Cheju-do’	Havesandrør

Deschampsia flexuosa ’Tatra Gold’	Bølget bunke

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’	Rishirse

Schizachyrium scoparium		Præriegræs

Sesleria autumnalis			Blåaks

Sesleria heuflerian			Blåaks

Sesleria nitida			Blåaks

Sporobolus heterolepis		Præriegræs

Alchemilla erythropoda		Løvefod

Armeria maritima			Engelskgræs

Anaphalis triplinervis			Perlekurv

Aster macrophyllus ‘Twilight’		Storbladet asters

Aster radula			Asters

Geranium sanguineum		Blodrød storkenæb

Geranium x oxonianum		Storkenæb

Sedum hybrid ‘Matrona’		Sankthansurt

4.10	Udførelse

Installationen af biofiltreringsanlægget skal leve op til alle gældende nationale, kommunale og eventuelt lokale krav og retningslinjer. Installation og samlinger af alle rørinstallationer og præfabrikerede elementer skal ske af en autoriseret VVS-installatør. Biofiltreringssystemet skal installeres og monteres jf. leverandørens anvisninger.

Forud for etablering af biofiltreringssystemet skal det underlæggende planum være klargjort og komprimeret i tilstrækkeligt omfang, iht. Ing. Under alle betonkonstruktioner skal der udlægges et egnet kapillarbrydende lag i en tilstrækkeligt tykkelse iht. Ing, dog minimum 150 mm.

Ved opfyld med det keramiske biofiltreringsmedie skal der udvises agtpågivenhed over ikke at beskadige de øvrige komponenter i biofiltreringssystemet. Hele systemet skal fyldes op til et niveau ca. 230 mm under færdig overflade. Overfladen planeres jævnt ud, der må ikke være ujævnheder i det færdigt afrettet planum på mere end 25 mm.

Der udlægges 75 mm ’blomsterskum’ i egnet kvalitet, og skumblokkene lægges side om side og skal ligge i et tætsluttende lag i hele biofiltreingsmediets udstrækning. Som afslutning herpå udlægges 150 mm keramisk biofiltreringsmedie der anvendes som selve plantemediet.

Forud for plantning skal ’blomsterskummet’ gennemvandes. Når systemet er vandet tilstrækkeligt kan der plantes.

Pleje indtil aflevering og i afhjælpningsperioden

Der må ikke gødskes i perioden og der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Stauder plejes som elementtypen ’Staudebed’ iht. Pleje af grønne områder, 2003. Minimum 6-8 gange i sæsonen, forår og efterår, skal plantningerne gennemgås. Arbejdet skal foretages mekanisk, og uønskede plantevækster skal opsamles, fjernes og bortskaffes. Der efterplantes hvis planterne mistrives eller de er gået ud.

Der skal vandes med drypvandingssystem i etableringsperioden, og som minimum i tre måneder. Vand må aldrig være en manglende faktor, og der skal vandes efter behov såfremt biofiltreringssystemet ikke tilføres vand fra oplandet i en periode.

4.11	Mål og tolerancer

4.12	Prøver

Følgende prøver skal udføres og forelægges byggelederen og fagtilsyn til godkendelse:

Første biofiltreringssystem etableres, monteres og installeres til tilsynets godkendelse. Det skal sikres og dokumenteres at biofiltreringssystemet virker iht. leverandørens funktionskriterium. Godkendt prøve kan indgå i færdigt anlæg.

4.13	Arbejdsmiljø

4.14	Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplanen.

4.15	D&V-dokumentation

Udbudskontrolplan for biofiltreringssystem

| Nr. | Emne | Reference | Metode | Omfang | Tidspunkt | Acceptkriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekteringskontrol |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrol af undersøgelser |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiale- og produktkontrol |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reserverede stauder og prydgræsser |  | Visuel | 100% | Før modtagelse | Projekt |
| 4 | Modtagekontrol |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Biofiltreringssystem, alle enheder |  | Kontrol af dokumenation Visuelt | Hver leverance | Ved modtagelse | Overensstemmelse |
| 4.1 | Planteleverance | ARB 3.9.5 | Kontrol af dokumentation | Hver leverance | Ved modtagelse | Overensstemmelse |
| 5 | Udførelseskontrol |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Etablering af betonkonstruktion |  | Målekontrol/visuelt | 100% | Under udførelse | Projekt |
| 5.2 | Samlinger |  | Målekontrol/visuelt | 100% | Efter udførelse | Projekt |
| 5.3 | Funktionstest inden påfyld af medier |  | Målekontrol/visuelt | 100% | Under udførelse | Projekt |
| 5.4 | Filtrerings- og vækstmedie |  | Målekontrol | 100% | Under og efter udførelse | Projekt |
| 5.5 | Plantning |  | Visuel | 100% | Under udførelse | Projekt |
| 5.6 | Pleje indtil aflevering |  | Visuel | Stikprøver | Under udførelse | Projekt |
| 6 | Slutkontrol |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Plantning |  | Visuelt | 100% | Før aflevering | Projekt |
| 6.2 | Biofiltrering og flow |  | Målekontrol/visuelt | 100% | Før aflevering | Projekt |
| 6.3 | Pleje 1. år |  | Visuelt | 100% | Før aflevering | Projekt |